Giới thiệu Thông tin khoa học công nghệ mỏ số 7 năm 2017

Trên trang bìa 1, Thông tin khoa học công nghệ mỏ số tháng 7 năm 2017 giới thiệu Hội nghị triển khai chương trình đẩy mạnh ứng dụng tin học hóa, tự động hóa trong sản xuất và kinh doanh của Tập đoàn TKV. Trên trang bìa 3 và 4 giới thiệu Hội nghị sơ kết công tác quý II và triển khai nhiệm vụ quý III năm 2017 của Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin và các đơn vị thành viên của Viện.

Phần giới thiệu những kết quả của hoạt động nghiên cứu triển khai là những bài viết thuộc các lĩnh vực công nghệ khai thác hầm lò, an toàn mỏ, tuyển chế biến than – khoáng sản, cơ điện – tự động hóa và môi trường mỏ.

Mời độc giả đón xem!

Dưới đây, xin tóm tắt nội dung chính của từng bài báo:

Bài 1: Đổi mới công nghệ trong khai thác vỉa dày trung bình, thoải đến nghiêng tại các mỏ hầm lò thuộc TKV

Tác giả: ThS. Phạm Văn Hòa,ThS. Đinh Văn Cường, TS. Đào Ngọc Hoàng

Hiện tại, trữ lượng các khu vực vỉa dày trung bình, thoải đến nghiêng là 144,8 triệu tấn, chiếm khoảng 23% trong tổng số 630,6 triệu tấn trữ lượng đã được huy động vào khai thác trong các dự án mỏ hầm lò thuộc TKV. Tuy nhiên, công nghệ chủ yếu được áp dụng trong khai thác đối tượng vỉa này là chống giữ bằng cột thủy lực đơn, xà khớp, khấu gương khoan nổ mìn còn nhiều tồn tại, năng suất lao động thấp, mức độ an toàn và điều kiện làm việc trong lò chợ hạn chế, giá thành khai thác cao. Bài báo đề cập đến việc đổi mới công nghệ trong khai thác vỉa dày trung bình, thoải đến nghiêng tại các mỏ hầm lò thuộc TKV

Bài 2: Kinh nghiệm chèn lò bằng hỗn hợp bê tông trong khai thác than ở mỏ Đại Trang, Trung Quốc

Tác giả: ThS. Trần Tuấn Ngạn, TS. Lê Đức Vinh

Trong khai thác các mỏ than hầm lò, công tác chèn lò thường được áp dụng để thay thế cho các trụ than bảo vệ, nhằm giảm tổn thất, để điều khiển đá vách trong quá trình khai thác lò chợ, bảo vệ bề mặt (dưới các công trình, bãi thải, sông suối, ao, hồ,…). Hiện có nhiều phương pháp chèn lò khác nhau, tùy thuộc vào việc vận chuyển và tính chất của vật liệu chèn, cũng như mục đích và đối tượng cần bảo vệ. Bài báo giới thiệu kinh nghiệm khai thác chèn lò, sử dụng hỗn hợp bê tông trong lò chợ tại mỏ Đại Trang, Trung Quốc.

Bài 3: Một số vấn đề về khả năng áp dụng neo khi chống giữ các đường lò đào trong đá nứt vỡ

Tác giả: TS Lê Văn Công, TS Phạm Minh Đức, ThS. Nguyễn Văn Công, KS.Nguyễn Trí Thắng

Nhằm nâng cao năng suất lao động, đảm bảo an toàn cho con người và thiết bị khi khai thác xuống sâu tại các mỏ than hầm lò, công tác chống giữ các đường lò đóng vai trò quan trọng. Bài báo đề cập đến khả năng sử dụng neo khi chống giữ các đường lò đào trong đá nứt vỡ.

Bài 4: Về vấn đề phân tích, lựa chọn và thiết kế các chỉ tiêu khoan – nổ mìn và thành lập sơ đồ nổ

Tác giả: GS. TS. Nguyễn Quang Phích, TS. Ngô Doãn Hào

Khoan nổ mìn là phương pháp phá đá thông thường trong thi công đào chống lò. Hiệu quả của công tác khoan nổ mìn phụ thuộc vào kết quả lựa chọn và thiết kế phương pháp nổ, các chỉ tiêu khoan nổ mìn, cũng như thành lập sơ đồ nổ.

Bài 5: Đề xuất điều chỉnh một số quy định trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong khai thác than hầm lò QCVN 01: 2011/BCT trong công tác thông gió và quản lý khí mỏ

Tác giả: TS. Phùng Quốc Huy, TS. Bùi Việt Hưng

Trong thời gian gần đây, các mỏ than hầm lò đã được quan tâm, đầu tư nhiều thiết bị hiện đại trong công tác thông gió và quản soát khí mỏ, góp phần nâng cao mức độ an toàn trong khai thác hầm lò. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong khai thác than hầm lò có những quy định không còn phù hợp với trình độ quản lý cũng như mức độ hiện đại của các loại thiết bị đo khí, đo gió mới được trang bị. Các tác giả đã đề xuất chỉnh sửa một số điều của Quy chuẩn nói trên nhằm phù hợp hơn với thực tế, tránh chồng chéo, lãng phí trong công tác thông gió và quản lý khí mỏ

Bài 6: Kết quả áp dụng sàng “banana” để nâng cao hiệu quả sàng tách cám tại Nhà máy tuyển than Nam Cầu Trắng

Tác giả: ThS. Mai Văn Thịnh, ThS. Nguyễn Hữu Nhân, ThS. Vũ Tuấn Linh

Bài báo trình bày kết quả áp dụng sàng "Banana" tại Nhà máy tuyển than Nam Cầu Trắng để nâng cao hiệu quả sàng tách cám cấp hạt mịn, kết quả đạt được là cơ sở để mở rộng áp dụng cho các nhà máy sàng tuyển than hiện nay và các nhà máy sàng tuyển than sẽ xây dựng mới của Tập đoàn TKV nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cho các đơn vị sàng tuyển than.

Bài 7: Nghiên cứu ảnh hưởng của tải trọng do chất tải lệch tâm thùng trục lên cốt giếng

Tác giả: TS. Ngô Quốc Trung, ThS. Nguyễn Văn Đức, ThS. Trần Ngô Huấn

Cốt giếng là bộ phận quan trọng của hệ thống trục tải giếng đứng mỏ khai thác khoáng sản hầm lò. Việc xác định các tải trọng tác động lên cốt giếng trong quá trình làm việc luôn được quan tâm. Bài báo này giới thiệu về nghiên cứu ảnh hưởng của tải trọng do chất lệch tâm thùng trục lên cốt giếng trong quá trình làm việc

Bài 8: Nghiên cứu xây dựng hệ thống giám sát, quản lý tập trung tiêu thụ nhiên liệu các thiết bị khai thác, vận tải của mỏ than lộ thiên vùng Quảng Ninh

Tác giả: ThS. Hoàng Mạnh Thắng

Hiện nay, tại các mỏ khai thác than lộ thiên như Cao Sơn, Đèo Nai, Cọc Sáu, Hà Tu, Tây Nam Đá Mài, 917… rất nhiều thiết bị tiêu thụ nhiên liệu như máy khoan, máy xúc, máy gạt, ôtô công suất lớn… đang được sử dụng. Tuy nhiên, việc quản lý, kiểm soát nhiên liệu của các đơn vị này vẫn chưa hiệu quả, lượng tiêu hao, thất thoát nhiên liệu vẫn rất lớn. Bài báo đề cập đến việc xây dựng hệ thống giám sát, quản lý tập trung tiêu thụ nhiên liệu các thiết bị khai thác, vận tải của mỏ than lộ thiên vùng Quảng Ninh

Bài 9: Bảo vệ môi trường trong giai đoạn tư vấn, thiết kế các công trình khai thác, chế biến than

Tác giả: TS. Lê Bình Dương, ThS. Lê Thị Minh Hạnh

Khai thác, chế biến than có các tác động nhất định đến môi trường. Để bảo vệ môi trường, ngay từ  giai đoạn tư vấn, thiết kế các công trình khai thác, chế biến than đều phải thực hiện đánh giá tác động môi trường (ĐTM). Việc đánh giá tác động môi trường trong giai đoạn tư vấn, thiết kế các công trình khai thác, chế biến than sẽ hạn chế tối đa các tác động tiêu cực đến môi trường, hạn chế chi phí phát sinh về bảo vệ môi trường khi dự án đi vào hoạt động